## Slide 1
การฝึกอบรมหลักสูตร
Smart Transportation for SMEs
วันที่ 14-16 มกราคม 2563
ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร
สามัญวิศวกรอุตสาหการ

## Slide 2
ต้นทุนการขนส่งสินค้า
ลด
ลด
ลด
ลดอย่างไร
?

## Slide 3
Man
Machine
Material
Method
พนักงานขับรถขนส่ง : ความพร้อม / จิตสำนึก / การดูแลรักษารถขนส่ง
รถขนส่ง : ประเภทรถขนส่ง / เชื้อเพลิง / ยาง / น้ำมันหล่อลื่น / ความเร็ว / อุปกรณ์เสริม
การบริหารจัดการการขนส่ง : ระบบสารสนเทศ GPS tracking / เที่ยวเปล่า / เต็มเที่ยว / milk run
สินค้า : ประเภทและลักษณะสินค้า / น้ำหนัก
ต้นทุนการขนส่งสินค้าสูง

## Slide 4
ปัจจัยที่เป็นต้นเหตุของการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถบรรทุก สามารถจำแนกออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่
1. ปัจจัยด้านเทคนิค
เป็นส่วนที่สามารถควบคุมให้อยู่ในสภาวะที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ ซึ่งได้แก่ น้ำหนักบรรทุก ความสูงของตัวรถ กำลังในการขับเคลื่อน จำนวนยาง และจำนวนเพลา นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเลือกใช้กำลังของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับน้ำหนักบรรทุก การเลือกใช้รถพ่วงและรถบรรทุกกึ่งพ่วง ที่เหมาะสมกับน้ำหนักบรรทุก ซึ่งจะรวมไปถึงจำนวนยาง และจำนวนเพลาที่ใช้กับรถเหล่านี้อีกด้วย ข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นส่วนที่สามารถควบคุมให้อยู่ในสภาวะที่ถูกต้องและเหมาะสมได้
การเลือกใช้กำลังของเครื่องยนต์ที่สูงมิได้ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าเครื่องยนต์ที่มีกำลังต่ำเสมอไป แต่สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้รถนั้นคือจะต้องพิจารณากำลังของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน การศึกษาข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงการหาสาเหตุของอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและวิธีแก้ไข เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการดำเนินงาน

## Slide 6
2. ปัจจัยด้านการบำรุงรักษาเครื่องยนต์
การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ต้องบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด ระบบเหล่านี้ได้แก่ ระบบเชื้อเพลิง ระบบกรองอากาศ ระบบระบายความร้อน ระบบหล่อลื่น ระบบบังคับเลี้ยว ระบบปรับอากาศ และระบบเบรกแต่ในส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ก็คือระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์ และการส่งกำลังขับไปยังล้อและยาง
การใช้รถโดยไม่มีการบำรุงรักษาเครื่องยนต์หรือไม่บำรุงรักษาตามที่คู่มือได้กำหนดไว้ จะทำให้เครื่องยนต์และระบบที่เกี่ยวข้องไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานหนักๆ ซึ่งทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง นอกจากนี้ชิ้นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการ ส่งกำลังอื่นๆ ก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นกัน เช่น คุณภาพของยางรถ การปรับมุมของล้อรถ เป็นต้น ดังนั้นจึงควรจัดให้มีการบำรุงรักษาให้ตรงตามเวลาและมาตรฐานที่กำหนดการดูแลบำรุงรักษา

## Slide 8
3. ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมภายนอก
ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การขึ้นทางลาดชัน ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 0.03 ลิตร/กม. อีกทั้งสภาพการจราจรที่ติดขัดก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเช่นกัน แม้สภาวะแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็ตาม แต่ก็สามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะที่ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้

## Slide 9
4. ปัจจัยด้านการขับขี่
ควรปลูกฝังพนักงานที่ขับรถให้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างประหยัดรวมถึงการขับรถอย่างปลอดภัยดังนั้นการลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจึงเป็นสิ่งที่ทุกบริษัทต้องให้ความสำคัญ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็คือ สภาพรถ สมรรถนะ การจัดการด้านต่างๆ ระบบการบริหารงาน แต่ปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดคือ บุคลากร โดยเฉพาะพนักงานขับรถ จึงต้องพิจารณาว่าทำอย่างไรถึงจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพนักงานขับรถมีบทบาทสำคัญที่สุด ผู้ประกอบการจำเป็นต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขับรถให้ประหยัด รู้วิธีการตรวจเช็ครถที่ถูกต้อง และที่สำคัญต้องการมีความระมัดระวังในการขับขี่

## Slide 10
ปัจจุบันการขนส่งมีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขายและการจัดจำหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งนับเป็นต้นทุนที่สำคัญและกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งโครงสร้างต้นทุนของผู้ประกอบการด้านการขนส่งจะประกอบด้วยต้นทุนดังต่อไปนี้
1. ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการขนส่ง
เช่น ค่าเช่าสถานที่จอดรถ ค่าประกันภัย เงินเดือนพนักงานขับรถ เป็นต้น
2. ต้นทุนผันแปร (Variable cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณ
การให้บริการการขนส่ง เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าน้ำมันหล่อลื่น ค่ายางรถยนต์ เป็นต้น

## Slide 11
3. ต้นทุนรวม (Total cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่รวมเอาต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นต้นทุนการบริการขนส่งทั้งหมด ทั้งนี้รวมถึงต้นทุนเที่ยวกลับ (Backhauling cost) ด้วย
ต้นทุนการขนส่งจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่
- ประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่ง
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งเที่ยวเปล่า
- ปริมาณหรือน้ำหนักของสินค้าที่บรรทุก
- ระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายขึ้นและลงรวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการรอ
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระยะทางในการขนส่ง
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหาย เป็นต้น
ต้นทุนค่านํ้ามันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนแปรผันที่สำคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนรวมของการขนส่งทั้งหมด เมื่อราคาเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระด้านต้นทุนในด้านการขนส่งสินค้าที่สูงขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์จะต้องมีการวางแผนกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง และลดต้นทุนในการขนส่งต่อไป

## Slide 12
กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่ง
1. กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลือก
โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่งจากน้ำมันดีเซลหรือเบนซิน เป็นไบโอดีเซลหรือก๊าซ CNG ซึ่งการใช้ก๊าซ CNG จะประหยัดกว่าการใช้น้ำมันประมาณ 60-70% แต่ในการตัดสินใจติดตั้งระบบ NGV ผู้ประกอบการควรมีการตัดสินใจที่ละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากการติดตั้งระบบ NGV ใช้งบประมาณ ที่ค่อนข้างสูงในการติดตั้งผู้ประกอบการควรพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือพิจารณาประเภทของเครื่องยนต์ พิจารณาสถานีบริการ NGV และเส้นทางในการขนส่ง สุดท้ายคือการพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน ซึ่งการพิจารณาถึงองค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความเป็นไปได้ของการติดตั้งในด้านผลตอบแทนการลงทุน รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ที่มา : https://www.bangkokbanksme.com/article

## Slide 13
2. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่
ซึ่งโครงสร้างของระบบขนส่ง สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพได้ 5 แบบ คือ
- การขนส่งทางถนน เป็นรูปแบบการขนส่งที่นิยมใช้มากที่สุด สำหรับการขนส่งภายในประเทศ
- การขนส่งทางราง มีข้อจำกัดในด้านสถานที่ตั้ง และสถานีบริการ ต้นทุนการขนส่งต่ำ และสามารถบรรทุกสินค้า ได้ครั้งละมากๆ
- การขนส่งทางน้ำ สามารถขนส่งได้ครั้งละมากๆ มีต้นทุนในการขนส่งต่ำที่สุด และเป็นการขนส่งหลักของการขนส่งระหว่างประเทศ
- การขนส่งทางอากาศ ใช้สำหรับการขนส่งระยะทางไกลๆ และต้องการความเร็วสูง มีต้นทุนการขนส่งสูงที่สุด และใช้กับสินค้าที่มีราคาแพง มีน้ำหนักและปริมาตรน้อย
- การขนส่งทางท่อ ต้องมีการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งสถานที่รับและส่งสินค้าที่แน่นอน
ที่มา : https://www.bangkokbanksme.com/article

## Slide 14
3. กลยุทธ์ศูนย์กระจายสินค้า
การหาที่ตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่สามารถกระจายและส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงหรือประเทศเพื่อนบ้าน มีการจัดระบบการขนถ่ายสินค้า การจัดพื้นที่การเก็บสินค้า ระบบการจัดส่งสินค้า ระบบบริหารคลังสินค้า มีอุปกรณ์จัดวางสินค้า
การมีศูนย์กระจายสินค้าจะช่วยทำให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งได้เนื่องจากการขนส่งตรงถึงลูกค้า ในต่างจังหวัดโดยไม่มีศูนย์รวบรวมพักสินค้า ที่เป็นศูนย์กลางการขนส่ง ทำให้ส่วนใหญ่ต้องขนส่งรถเที่ยวเปล่ากลับหรือส่งสินค้า ไม่เต็มคันรถ ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวทำได้โดยการมีศูนย์กระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีโครงข่ายกระจายสินค้า ทำหน้าที่รวบรวมสินค้าให้เต็มคันรถหรือจัดพาหนะให้เหมาะสมกับจำนวน และสอดคล้องกับสถานที่ส่งมอบสินค้า อีกทั้งยังมีเครือข่ายในการรวบรวมสินค้า หรือเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่รูปแบบที่ประหยัดพลังงานอีกด้วย
ที่มา : https://www.bangkokbanksme.com/article

## Slide 15
4. กลยุทธ์การขนส่งสินค้าทั้งเที่ยวไปและกลับ
การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่าเป็นการจัดการการขนส่งที่มีเป้าหมายให้เกิดการใช้ประโยชน์จากยวดยาน เพราะการขนส่งโดยทั่วไปเมื่อส่งสินค้า เสร็จ จะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่ากลับมา ซึ่งทำให้เกิดต้นทุนของการประกอบการเพิ่มสูงขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นมานี้นับเป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าและผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ต้นทุนการประกอบการสูงขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามการบริหารการขนส่งเที่ยวกลับ ในปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนักเนื่องจากไม่ทราบปริมาณความต้องการในการขนส่งสินค้า รวมถึงจุดหมายปลายทางของสินค้า ที่สำคัญปริมาณความต้องการการขนส่งสินค้า ระหว่างต้นทางและปลายทางมักจะมีปริมาณไม่เท่ากันการบริหารการจัดส่งเที่ยวกลับจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการบริหารด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการจะต้องมีการให้ความร่วมมือ การวางแผน การพยากรณ์ความต้องการ รวมถึงการเติมเต็มสินค้า
ที่มา : https://www.bangkokbanksme.com/article

## Slide 16
5. กลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการลดต้นทุนโลจิสติกส์
การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง คือ ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation management system; TMS) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวางแผนการขนส่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจการขนส่ง ซึ่งก็คือความรวดเร็วและต้นทุนที่ประหยัดที่สุด องค์ประกอบของระบบ TMS คือ การบริหารการจัดการด้านขนส่ง ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนการดำเนินงานขนส่งและอีกองค์ประกอบหนึ่ง คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งมีหน้าที่ช่วยการตัดสินใจในเรื่องการบรรทุกสินค้า และการจัดวางเส้นทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ การทำงานของระบบ TMS จะครอบคลุมตั้งแต่การจัดการใบส่งสินค้า การเลือกเส้นทางที่ประหยัดที่สุด (Routing) การใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ (Utilization) การจัดตารางเดินรถ (Scheduling) การจัดสินค้าขึ้นรถแต่ละคัน (Loading) ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการวางแผนค่อนข้างมาก หากต้องการให้ต้นทุนค่าขนส่งต่ำสุด ดังนั้นระบบวางแผนการจัดส่งสินค้าจึงเข้ามาช่วยทำให้ผู้วางแผนสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้า ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

## Slide 17
Vehicle Routing Management
Cargo Loading Optimizer

## Slide 18
ที่มา : ดร. คำนาย อภิปรัชญาสกุล
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

## Slide 19
GPS
http://gps.dtc.co.th/WEB2014/main_dashboard.php

## Slide 20
GPS

## Slide 21
GPS

## Slide 22
GPS

## Slide 23
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
supply chain operations reference model (SCOR)

## Slide 24
กิจกรรมโลจิสติกส์
กิจกรรมที่ 1 (ILPI1) การวางแผนหรือการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
กิจกรรมที่ 2 (ILPI2) การให้บริการแก่ลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน
กิจกรรมที่ 3 (ILPI3) การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และการจัดการคำสั่งซื้อ
กิจกรรมที่ 4 (ILPI4) การจัดซื้อจัดหา
กิจกรรมที่ 5 (ILPI5) การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุหีบห่อ
กิจกรรมที่ 6 (ILPI6) การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานและการจัดการคลังสินค้า
กิจกรรมที่ 7 (ILPI7) การบริหารสินค้าคงคลัง
กิจกรรมที่ 8 (ILPI8) การขนส่ง
กิจกรรมที่ 9 (ILPI9) โลจิสติกส์ย้อนกลับ
มิติ
C. ด้านต้นทุน
T. ด้านเวลา
R. ด้านความน่าเชื่อถือ
27 ตัวชี้วัด

## Slide 25
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 27 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดหลักที่ควรประเมินทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) ILPI1R อัตราความแม่นยำการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า (Forecast Accuracy Rate)
2) ILPI2T ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Average Order Cycle Time)
3) ILPI2R อัตราความสามารถในการจัดส่ง/ส่งมอบสินค้า (Delivered In-Full and On-Time)
4) ILPI6C สัดส่วนต้นทุนการบริหารคลังสินค้าต่อยอดขาย (Warehousing Cost per Sales)
5) ILPI6R อัตราความแม่นยำของสินค้าคงคลัง (Inventory Accuracy)
6) ILPI7C สัดส่วนต้นทุนการถือครองสินค้าต่อยอดขาย (Inventory Carrying Cost per Sales)
7) ILPI7T ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บสินค้าสำเร็จรูปอย่างเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Average Inventory Day)
8) ILPI8C สัดส่วนต้นทุนการขนส่งต่อยอดขาย (Transportation Cost per Sales)
9) ILPI8T ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดส่งสินค้า (Average Delivery Cycle Time)
10) ILPI9R อัตราการถูกตีกลับของสินค้า (Rate of Returned Goods)

## Slide 28
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
From; | Depot | A | B | C | D | E | F | G
Depot | 0 | 996 | 2162 | 1067 | 499 | 2054 | 2134 | 1713
A | 996 | 0 | 1167 | 1019 | 596 | 1059 | 1227 | 792
B | 2162 | 1167 | 0 | 1747 | 1723 | 214 | 168 | 598
C | 1067 | 1019 | 1747 | 0 | 710 | 1538 | 1904 | 1149
D | 499 | 596 | 1723 | 710 | 0 | 1589 | 1827 | 1214
E | 2054 | 1059 | 214 | 1538 | 1589 | 0 | 371 | 389
F | 2134 | 1227 | 168 | 1904 | 1827 | 371 | 0 | 755
G | 1713 | 792 | 598 | 1149 | 1214 | 389 | 755 | 0
จัดเส้นทางการขนส่งสินค้าจาก Depot ไปส่งลูกค้าทุกจุดและกลับมาที่ Depot เมื่อเสร็จภาระกิจการขนส่ง
เช่น Depot > A > B > C > D > E > F > G > Depot = 996 + 1167 + ….. + 755 + 1713
= 9,048 กิโลเมตร ????????

## Slide 29
problem statement

## Slide 30
การหาระยะทางระหว่างจุดขนส่ง

## Slide 31
A
B
C
Depot
(11,7)
(19,10)
5
10
15
20
5
10
15
ระยะทางขจัด
(19,7)

## Slide 32
r = รัศมีของโลก = 6,371 กิโลเมตร
ผลต่างละติจูด
ผลต่างลองจิจูด
Haversine formula

## Slide 33
180 องศา = กี่เรเดียน

## Slide 35
Google Map

## Slide 36
Google Map

## Slide 37
Google Map : Time Line

## Slide 38
Google Map Time Line

## Slide 39
Google Map : Time Line

## Slide 40
Google Map : Time Line

## Slide 42
Google Map : Share Location

## Slide 43
Google Map : Share Location

## Slide 44
Google Earth

## Slide 45
Google Earth

## Slide 46
ละติจูด และ ลองจิจูด

## Slide 47
ละติจูด และ ลองจิจูด
13° 45' 9.51" , 101° 24' 26.34"
องศา ลิปดา ฟิลิปดา
13.752641° , 101.407317°
องศาทศนิยม
13° 45.158' , 101° 24.439'
องศา ลิปดาทศนิยม
13° + 45' + 9.51" , 101° + 24' + 26.34"
60 3,600
60 3,600

## Slide 50
Google Earth

## Slide 51
max load = 15 | บริษัท | งามวงศ์วาน | ท่าพระ | บางเค | รามคำแหง | บางกะปิ | เวสเกต | แจ้งวัฒนะ | รามอินทรา | รัตนาธิเบศร์ | พระราม 2 | พระราม 3 | ปิ่นเกล้า | ลาดพร้าว | ชิดลม
บริษัท | 0 | 11 | 36 | 39 | 29 | 31 | 20 | 1 | 12 | 10 | 42 | 31 | 31 | 16 | 27
เดอะมอลล์งามวงศ์วาน | 11 | 0 | 23 | 29 | 21 | 23 | 15 | 8 | 14 | 7 | 34 | 23 | 15 | 8 | 19
เดอะมอลล์ท่าพระ | 36 | 23 | 0 | 18 | 24 | 32 | 30 | 31 | 36 | 32 | 11 | 8 | 11 | 21 | 16
เดอะมอลล์บางเค | 39 | 29 | 18 | 0 | 30 | 38 | 20 | 37 | 43 | 30 | 13 | 26 | 19 | 32 | 27
เดอะมอลล์รามคำแหง | 29 | 21 | 24 | 30 | 0 | 8 | 35 | 27 | 20 | 27 | 30 | 17 | 19 | 16 | 12
เดอะมอลล์บางกะปิ | 31 | 23 | 32 | 38 | 8 | 0 | 34 | 25 | 18 | 26 | 37 | 24 | 26 | 12 | 19
เซ็นทรัลเวสเกต | 20 | 15 | 30 | 20 | 35 | 34 | 0 | 20 | 26 | 10 | 31 | 35 | 21 | 21 | 28
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ | 1 | 8 | 31 | 37 | 27 | 25 | 20 | 0 | 11 | 9 | 41 | 30 | 31 | 16 | 26
เซ็นทรัลรามอินทรา | 12 | 14 | 36 | 43 | 20 | 18 | 26 | 11 | 0 | 20 | 42 | 29 | 24 | 13 | 24
เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ | 10 | 7 | 32 | 30 | 27 | 26 | 10 | 9 | 20 | 0 | 38 | 26 | 24 | 12 | 22
เซ็นทรัลพระราม 2 | 42 | 34 | 11 | 13 | 30 | 37 | 31 | 41 | 42 | 38 | 0 | 13 | 18 | 28 | 21
เซ็นทรัลพระราม 3 | 31 | 23 | 8 | 26 | 17 | 24 | 35 | 30 | 29 | 26 | 13 | 0 | 17 | 16 | 8
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า | 31 | 15 | 11 | 19 | 19 | 26 | 21 | 31 | 24 | 24 | 18 | 17 | 0 | 16 | 13
เซ็นทรัลลาดพร้าว | 16 | 8 | 21 | 32 | 16 | 12 | 21 | 16 | 13 | 12 | 28 | 16 | 16 | 0 | 12
เซ็นทรัลชิดลม | 27 | 19 | 16 | 27 | 12 | 19 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 8 | 13 | 12 | 0
Distance Matrix : dij หรือ cij

## Slide 52
VS
Vehicle Routing Problem

## Slide 53
ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย

## Slide 54
ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย
เป็นปัญหาที่ทำการตัดสินใจหาเส้นทางการเดินทางเมื่อมีสถานที่ที่ต้องเดินทางไปจำนวน N สถานที่ การเดินทางจะเดินทางเริ่มต้นออกจากสถานที่ที่ 1 คือ บริษัท และไปพบกับลูกค้าจำนวน N-1 สถานที่ โดยเส้นทางการเดินทางนั้นๆ จะต้องเดินทางผ่านสถานที่ให้ครบ N-1 สถานที่ให้ครบเพียงครั้งเดียว เมื่อเดินทางพบลูกค้าครบทุกรายแล้วจึงเดินทาง กลับมายังบริษัท เหมือนการเดินวนรอบ เช่นพนักงานขายเดินทางไปขายสินค้าให้กับลูกค้าจำนวน 5 รายได้แก่ จุดที่ 1
จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 และจุดที่ 5 การเดินทางเริ่มต้นจากบริษัทแล้วเดินไปตามเส้นทางดังนี้ เช่น
บริษัท > 1 > 3 > 2 > 4 > 5 > บริษัท จะมีเส้นทางที่เป็นไปได้ (N-1)! วิธี ในที่นี้เท่ากับ (6-1)! = 5! = 120 วิธี
(50-1)! = 49! = 6.082 E62 เส้นทาง

## Slide 55
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์

## Slide 56
ระยะทางระหว่างคู่จุด
คันที่ 1
ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย

## Slide 57
คันที่ 1
คันที่ 2
คันที่ 3
การจัดเส้นทางการขนส่ง

## Slide 58
การจัดเส้นทางการขนส่ง กรณีมีข้อจำกัดด้านความจุ

## Slide 59
ความจุ 32 หน่วย
ความจุ 32 หน่วย
ความจุ 32 หน่วย
คันที่ 1
คันที่ 2
คันที่ 3
ความจุ 32 หน่วย
คันที่ 4
รวม = 79
การจัดเส้นทางการขนส่ง กรณีมีข้อจำกัดด้านความจุ

## Slide 60
= C0i + Ci0 + Cj0 + C0j
= C0i + Cij + Cj0
Sij = (C0i + Ci0 + Cj0 + C0j) – (C0i + Cij + Cj0)
= C0i + Ci0 + Cj0 + C0j – C0i – Cij – Cj0
= C0i + C0j – Cij

## Slide 61
1
0
7
ความจุ 32 หน่วย
12 + 8 + 10 = 30
6
0
0
2
3
12 + 6 = 18
0
0
4
5
0
16 + 15 = 31

## Slide 62
บริษัทผลไม้ส้มโอหวานทำการขนส่งส้มโอ บรรจุกระสอบละ 20 ลูก เท่า ๆ กัน ด้วยรถกระบะ 4 ล้อ ความจุ 80 กระสอบ
ความจุ 80 กระสอบ
คันที่ 1
คันที่ 2
คันที่ 3

## Slide 64
ในการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าของบริษัทใช้ประสบการณ์และความชำนาญของพนักงานในการจัดเส้นทาง โดยมีการจัดเส้นทางเดินรถไว้อย่างชัดเจน 3 เส้นทาง คือ สายนอก สายใน และต่างจังหวัด ซึ่งจะขนส่งเหมือนกันทุกวัน แม้ว่ายอดสั่งซื้อจากสาขาในแต่ละวันจะไม่เท่ากัน โดยมีเส้นทางการขนส่งสินค้า ดังนี้
สายนอก : รถคันที่ 1 คลังสินค้า > พระราม 9 > ชิดลม > สุขุมวิท > สีลม > บางนา > คลังสินค้า
ระยะทาง 48+4+5+10+16+62 เท่ากับ 145 กิโลเมตร
สายใน : รถคันที่ 2 คลังสินค้า > แจ้งวัฒนะ > ลาดพร้าว > ปิ่นเกล้า > บางกะปิ > คลังสินค้า
ระยะทาง 29+16+15+25+46 เท่ากับ 131 กิโลเมตร
ต่างจังหวัด : รถคันที่ 3 คลังสินค้า > ชลบุรี > พัทยา > คลังสินค้า
ระยะทาง 121+58+171 เท่ากับ 350 กิโลเมตร
รวมระยะทางของทั้ง 3 เส้นทางได้ 145+131+350 เท่ากับ 626 กิโลเมตร
ต้นทุนการขนส่งสินค้า (ระยะทาง x ต้นทุนค่าขนส่ง) โดยมีค่าขนส่งสินค้าอยู่ที่ 2.50 บาทต่อกิโลเมตร จะได้ต้นทุนการขนส่งสินค้าของการจัดเส้นทางเดินรถวันละ 1,565 บาท

## Slide 65
ให้ท่านจัดเส้นทางการขนส่งใหม่ โดยมีต้นทุนการขนส่งที่ต่ำกว่า

## Slide 66
การศึกษาหารูปแบบการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง:
กรณีศึกษา บริษัทขายผลไม้ ABC : Panyapiwat Journal Vol.8 No.3 September - December 2016
ก่อนปรับปรุง
สายนอก : รถคันที่ 1 คลังสินค้า > พระราม 9 > ชิดลม > สุขุมวิท > สีลม > บางนา > คลังสินค้า = 145 กิโลเมตร
สายใน : รถคันที่ 2 คลังสินค้า > แจ้งวัฒนะ > ลาดพร้าว > ปิ่นเกล้า > บางกะปิ > คลังสินค้า = 131 กิโลเมตร
ต่างจังหวัด : รถคันที่ 3 คลังสินค้า > ชลบุรี > พัทยา > คลังสินค้า = 350 กิโลเมตร
รวมระยะทางของทั้ง 3 เส้นทางได้ = 626 กิโลเมตร
หลังปรับปรุง
รถคันที่ 1 คลังสินค้า > พัทยา > ชลบุรี > บางนา > สุขุมวิท > พระราม 9 > ชิดลม > คลังสินค้า = 415 กิโลเมตร
รถคันที่ 2 คลังสินค้า > สีลม > ปิ่นเกล้า > บางกะปิ > ลาดพร้าว > แจ้งวัฒนะ > คลังสินค้า = 151 กิโลเมตร
รวมระยะทางของทั้ง 2 เส้นทางได้ = 566 กิโลเมตร
ระยะทางลดลง = 60 กิโลเมตร/วัน (ลดลง 9.6%)
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง = 60 กิโลเมตร/วัน * 2.50 บาท/กิโลเมตร = 150 บาท/วัน
ค่าแรงพนักงานขับรถลดลง = 500 บาท/วัน (รถขนส่ง 3 คัน ลดลง เหลือ 2 คัน)

## Slide 68
https://www.routexl.com/

## Slide 74
Android Mobile Application

## Slide 82
http://www.zagetdoo.com/vehicle-routing
https://gsuite.google.com/marketplace/app/vehicle_routing/659197111295?pann=cwsdp&hl=th

## Slide 83
มีกล่องจำนวน 150 กล่อง ความยาว L= 50 cm ความกว้าง W= 85 cm ความสูง H= 42 cm
มีกล่องจำนวน 100 กล่อง ความยาว L= 30 cm ความกว้าง W= 45 cm ความสูง H= 22 cm
การจัดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์
ตู้ container ขนาด 8 ฟุต ความยาว L= 606 cm ความกว้าง W= 244 cm ความสูง H= 260 cm
คำถามคือ ใช้ตู้ container กี่ใบ และแต่ละใบใส่กล่องขนาดใดและได้จำนวนเท่าไร

## Slide 84
https://www.cbmcalculator.com/container-loading-calculator/single-shipping-container.aspx

## Slide 85
http://www.3dbinbox.com/App/Views/index.html

## Slide 86
https://www.gigacalculator.com/calculators/container-loading-calculator.php

## Slide 87
http://www.binpacking.4fan.cz/#nav-1

## Slide 88
https://www.bingmapsportal.com/

## Slide 89
https://www.speedyroute.com/#

## Slide 90
https://planetcalc.com/917/

## Slide 108
Distribution Resource Planning

## Slide 111
ตัวอย่างที่ 6 ศูนย์กระจายสินค้ากลางแห่งหนึ่ง เป็นจุดศูนย์กลางการขนส่งผลิตภัณฑ์ให้กับ ศูนย์กระจายสินค้าย่อย A B และ C ดังแสดงในภาพที่ 5 จากการพยากรณ์ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์ของแต่ละศูนย์ย่อยในช่วงระยะเวลา 8 สัปดาห์ข้างหน้า แสดงดังในตาราง จงออกแบบเวลาการขนส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้ากลางไปยังศูนย์กระจายสินค้าย่อยทั้ง 3 แห่ง
Central Distribution
LT = 3
Center C
LT = 2
Center A
LT = 1
ภาพที่ 5 โครงสร้างการขนส่งผลิตภัณฑ์
Center B
LT = 1

## Slide 112
 | Period |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Gross requirement |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Scheduled receipts |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Projected on hand | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 
Net requirements |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planned order receipts |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planned order releases |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gross requirement |  | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 50
Scheduled receipts |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Projected on hand | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 
Net requirements |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planned order receipts |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planned order releases |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Gross requirement |  | 40 | 15 | 20 | 30 | 10 | 5 | 30 | 10
Scheduled receipts |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 
Projected on hand | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 
Net requirements |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planned order receipts |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planned order releases |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Center A ; Safety stock 30
Lot size 120 ; Lead time 1
Center B ; Safety stock 10
Lot size 100 ; Lead time 1
Center C ; Safety stock 5
Lot size 70 ; Lead time 2

## Slide 113
Gross requirement |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Scheduled receipts |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Projected on hand | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 
Net requirements |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planned order receipts |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Planned order releases |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Center Central ; Safety stock 0
Lot size 400 ; Lead time 3

## Slide 114
 | Period |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Gross requirement |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Scheduled receipts |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Projected on hand | 70 | 40 | 130 | 100 | 70 | 40 | 130 | 100 | 70
Net requirements |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  | 
Planned order receipts |  |  | 120 |  |  |  | 120 |  | 
Planned order releases |  | 120 |  |  |  | 120 |  |  | 
Gross requirement |  | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 50
Scheduled receipts |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Projected on hand | 50 | 30 | 10 | 90 | 50 | 30 | 10 | 90 | 40
Net requirements |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 
Planned order receipts |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 
Planned order releases |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 
Gross requirement |  | 40 | 15 | 20 | 30 | 10 | 5 | 30 | 10
Scheduled receipts |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 
Projected on hand | 15 | 45 | 30 | 10 | 50 | 40 | 35 | 5 | 65
Net requirements |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 10
Planned order receipts |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 70
Planned order releases |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  | 
Center A ; Safety stock 30
Lot size 120 ; Lead time 1
Center B ; Safety stock 10
Lot size 100 ; Lead time 1
Center C ; Safety stock 5
Lot size 70 ; Lead time 2

## Slide 115
Gross requirement |  | 120 | 170 | 0 | 0 | 120 | 170 | 0 | 0
Scheduled receipts |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Projected on hand | 300 | 180 | 10 | 10 | 10 | 290 | 120 | 120 | 120
Net requirements |  |  |  |  |  | 110 |  |  | 
Planned order receipts |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 
Planned order releases |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 
Center Central ; Safety stock 0
Lot size 400 ; Lead time 3
A
C
B
A
C
B

## Slide 116
2. A product is distributed through the network below with the listed replenishment lead times. What is the minimum planning horizon for the product?
Central Distribution
LT = 3
Center Z
LT = 2
Center X
LT = 1
Center Y
LT = 1

## Slide 117
 | Period |  |  |  |  |  |  |  | 
 | PD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Gross requirement |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Scheduled receipts |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Projected on hand | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40
Net requirements |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
Planned order receipts |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40
Planned order releases |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 
Gross requirement |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Scheduled receipts |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Projected on hand | 190 | 130 | 70 | 10 | 130 | 70 | 10 | 70 | 10
Net requirements |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 | 
Planned order receipts |  |  |  |  | 180 |  |  | 180 | 
Planned order releases |  |  |  | 180 |  |  | 180 |  | 
Gross requirement |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70
Scheduled receipts |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Projected on hand | 160 | 110 | 60 | 10 | 160 | 100 | 40 | 170 | 100
Net requirements |  |  |  |  | 50 |  |  | 40 | 
Planned order receipts |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | 
Planned order releases |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 
Center X ; Safety stock 5
Lot size 40 ; Lead time 1
Center Y ; Safety stock 10
Lot size 180 ; Lead time 1
Center Z ; Safety stock 10
Lot size 200 ; Lead time 2

## Slide 118
Gross requirement |  | 40 | 200 | 220 | 0 | 240 | 180 | 40 | 0
Scheduled receipts |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Projected on hand | 600 | 560 | 360 | 140 | 140 | 300 | 120 | 80 | 80
Net requirements |  |  |  |  |  | 140 |  |  | 
Planned order receipts |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 
Planned order releases |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 
Center Central ; Safety stock 40
Lot size 400 ; Lead time 3

## Slide 119
ปัญหาการขนส่ง
ปัญหาการขนส่งมีเป้าหมายเพื่อจัดรายการขนส่งให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ลักษณะของรูปแบบปัญหาในเบื้องต้น เป็นการแก้ปัญหาการจัดการขนส่งจำนวนผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตคือโรงงานไปยังแหล่งเก็บสินค้าเพื่อรอการนำออกจำหน่าย โดยมีแหล่งผลิตอยู่หลายแห่งมีสมรรถภาพการผลิตต่างกัน และความสามารถในการจัดเก็บสินค้าได้จำนวนจำกัดอีกด้วย เช่น
บริษัท ยูนิไทย จำกัด มีโรงงานผลิตสินค้าจำนวน 5 ชนิด และมีคลังสินค้าที่ใช้จัดเก็บสินค้าอยู่จำนวน 3 แห่ง ระยะทางในการขนส่งสินค้าที่ผลิตไปจัดเก็บในคลังสินค้าเพื่อรอจำหน่าย ปริมาณการผลิตสินค้าแต่ละชนิด และปริมาณการจัดเก็บ แต่ละคลังสินค้าที่สามารถจัดเก็บได้ แสดงรายละเอียดดังในตาราง ควรจัดการขนส่งอย่างไรจึงจะมีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด

## Slide 120
4
2
1
3
5
1
3
2
ชนิดสินค้า
คลังสินค้า
40
60
100
30
40
60
30
40
20
15
18
19
20
15
14
13
18
21
15
19
16
16
65
ปริมาณการจัดเก็บ
ปริมาณ
การผลิต
โครงข่ายการขนส่ง

## Slide 121
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปจัดเก็บยังคลังสินค้า ………. บาท

## Slide 122
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปจัดเก็บยังคลังสินค้า ………. บาท
60
40
60
40
30
30

## Slide 123
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปจัดเก็บยังคลังสินค้า ………. บาท
60
40
40
30
30
= 30*18+40*15+60*13+30*19+40*16

## Slide 124
4
2
1
3
5
1
3
2
ชนิดสินค้า
คลังสินค้า
40
60
100
30
40
60
30
40
18
15
13
19
16
ปริมาณการผลิต
ปริมาณการจัดเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าไปจัดเก็บยังคลังสินค้า 3,130 บาท

## Slide 125
รื้อฟื้นความทรงจำวัยเด็ก

## Slide 126
สมการเชิงเส้นตรง
ถ้า กำไรจากการจำหน่ายบุหรี่ X คือ 2 บาท/มวน
กำไรจากการจำหน่ายบุหรี่ Y คือ 3 บาท/มวน
กำไร = 2X + 3Y
หากว่าจำหน่ายบุหรี่ X ได้ 20,000,000 มวน
จำหน่ายบุหรี่ Y ได้ 10,000,000 มวน
ดังนั้น กำไร = 2(20,000,000)+3(10,000,000) = 70,000,000 บาท
2X + 3Y = 70,000,000

## Slide 127
Objective function : Minimize Z = 20X11 + 19X12 + 14X13 + 21X14 + 16X15 +
15X21 + 20X22 + 13X23 + 15X24 + 16X25 +
18X31 + 15X32 + 18X33 + 19X34 + 65X35 +
Subject to : X11 + X12 +X13 + X14 + X15 = 40
X21 + X22 +X23 + X24 + X25 = 60
X31 + X32 +X33 + X34 + X35 = 100
X11 + X21 +X31 = 30
X12 + X22 +X32 = 40
X13 + X23 +X33 = 60
X14 + X24 +X34 = 30
X15 + X25 +X35 = 40
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์

## Slide 128
บริษัทผลิตสัปปะรดกระป๋อง มีโรงงานอยู่ 3 แห่งตั้งอยู่ในจังหวัด ระยอง ประจวบฯ และ ราชบุรี
ซึ่งแต่ละโรงงานสามารถรับสัปปะรดสด ได้วันละ 45 ตันต่อวัน โดยสัปปะรดจะมาจากแหล่งปลูกใหญ่ ๆ 4 แหล่งคือ จังหวัด ราชบุรี เพชรบุรี ชลบุรี และจันทบุรี แต่ละแหล่งสามารถรวบรวมสัปปะรดได้วันละ 40 ตัน 20 ตัน 60 ตัน และ 15ตัน ตามลำดับ ซึ่งการขนส่งสัปปะรดจากแหล่งปลูกไปยังโรงงานต่าง ๆ
มีต้นทุนค่าขนส่ง (สตางค์ ต่อกิโลกรัม) ดังนี้ ท่านควรจัดการขนส่งอย่างไรจึงจะมีต้นทุนต่ำที่สุด

## Slide 129
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ………. บาท

## Slide 130
Objective function :
Minimize Z = 50X11 + 18X12 + 34X13 + 17X21 + 25X22 + 42X23 + 10X31 + 15X32 + 20X33 + 16X41 + 30X42 + 27X43
Subject to : X11 + X12 +X13 = 40
X21 + X22 +X23 = 20
X31 + X32 +X33 = 60
X41 + X42 +X43 = 15
X11 + X21 +X31 +X41 = 45
X12 + X22 +X32 +X42 = 45
X13 + X23 +X33 +X43 = 45
All Xij >= 0 and Integer
ตัวแบบทางคณิตศาสตร์
Xij = ปริมาณสัปปะรดจากแหล่งปลูก i ที่จะถูกขนส่งไปผลิตที่โรงงาน j

## Slide 132
Excel to solve TP

## Slide 133
การใช้ Transportation Model ในการตัดสินใจเรื่องการขนส่งของบริษัทผลิตสินค้าอุปโภคแห่งหนึ่ง
พิษณุ ยศปัญญา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2552

## Slide 136
ก่อนการปรับปรุง

## Slide 137
หลังการปรับปรุง

## Slide 140
Excel to solve TP

## Slide 141
ปัญหาการขนส่งแบบ ไป-กลับ จุดเดียว
ลูกค้า พนักงานขับรถ | ลูกค้า 1 | ลูกค้า 2 | ลูกค้า 3 | ลูกค้า 4 | ลูกค้า 5
สมหมาย | 88 | 98 | 76 | 79 | 90
สมชาย | 95 | 98 | 96 | 76 | 95
สมศักดิ์ | 70 | 76 | 75 | 72 | 78
สมสิทธิ | 85 | 87 | 78 | 65 | 95
สมบูรณ์ | 85 | 89 | 86 | 75 | 70
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
บริษัทรับขนส่งสินค้าแช่เย็นจากลูกค้ามาจัดส่งที่สนามบินดอนเมือง

## Slide 142
ลูกค้า พนักงานขับรถ | ลูกค้า 1 | ลูกค้า 2 | ลูกค้า 3 | ลูกค้า 4 | ลูกค้า 5
สมหมาย | -88 | -98 | -76 | -79 | -90
สมชาย | -95 | -98 | -96 | -76 | -95
สมศักดิ์ | -70 | -76 | -75 | -72 | -78
สมสิทธิ | -85 | -87 | -78 | -65 | -95
สมบูรณ์ | -85 | -89 | -86 | -75 | -70

## Slide 143
ลูกค้า พนักงานขับรถ | ลูกค้า 1 | ลูกค้า 2 | ลูกค้า 3 | ลูกค้า 4 | ลูกค้า 5
สมหมาย | -88 | -98 | -76 | -79 | -90
สมชาย | -95 | -98 | -96 | -76 | -95
สมศักดิ์ | -70 | -76 | -75 | -72 | -78
สมสิทธิ | -85 | -87 | -78 | -65 | -95
สมบูรณ์ | -85 | -89 | -86 | -75 | -70
-(-98)
-(-98)
-(-78)
-(-95)
-(-89)
สมหมาย | 10 | 0 | 22 | 19 | 8
สมชาย | 3 | 0 | 2 | 22 | 3
สมศักดิ์ | 8 | 2 | 3 | 6 | 0
สมสิทธิ | 10 | 8 | 17 | 30 | 0
สมบูรณ์ | 4 | 0 | 3 | 14 | 19
-(3)
-(2)
-(6)

## Slide 144
ลูกค้า พนักงานขับรถ | ลูกค้า 1 | ลูกค้า 2 | ลูกค้า 3 | ลูกค้า 4 | ลูกค้า 5
สมหมาย | 7 | 0 | 20 | 13 | 8
สมชาย | 0 | 0 | 0 | 16 | 3
สมศักดิ์ | 5 | 2 | 1 | 0 | 0
สมสิทธิ | 7 | 8 | 15 | 24 | 0
สมบูรณ์ | 1 | 0 | 1 | 8 | 19

## Slide 145
ลูกค้า พนักงานขับรถ | ลูกค้า 1 | ลูกค้า 2 | ลูกค้า 3 | ลูกค้า 4 | ลูกค้า 5
สมหมาย | 8 | 0 | 19 | 13 | 8
สมชาย | 0 | 1 | 0 | 17 | 4
สมศักดิ์ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
สมสิทธิ | 6 | 8 | 14 | 24 | 0
สมบูรณ์ | 0 | 0 | 0 | 8 | 19

## Slide 146
ลูกค้า พนักงานขับรถ | ลูกค้า 1 | ลูกค้า 2 | ลูกค้า 3 | ลูกค้า 4 | ลูกค้า 5
สมหมาย | 8 | 0 | 19 | 13 | 8
สมชาย | 0 | 1 | 0 | 17 | 4
สมศักดิ์ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
สมสิทธิ | 6 | 8 | 14 | 24 | 0
สมบูรณ์ | 0 | 0 | 0 | 8 | 19

## Slide 147
ลูกค้า พนักงานขับรถ | ลูกค้า 1 | ลูกค้า 2 | ลูกค้า 3 | ลูกค้า 4 | ลูกค้า 5
สมหมาย | 8 | 0* | 19 | 13 | 8
สมชาย | 0 | 1 | 0* | 17 | 4
สมศักดิ์ | 4 | 2 | 0 | 0* | 0
สมสิทธิ | 6 | 8 | 14 | 24 | 0*
สมบูรณ์ | 0* | 0 | 0 | 8 | 19

## Slide 148
ลูกค้า พนักงานขับรถ | ลูกค้า 1 | ลูกค้า 2 | ลูกค้า 3 | ลูกค้า 4 | ลูกค้า 5
สมหมาย | 88 | 98 | 76 | 79 | 90
สมชาย | 95 | 98 | 96 | 76 | 95
สมศักดิ์ | 70 | 76 | 75 | 72 | 78
สมสิทธิ | 85 | 87 | 78 | 65 | 95
สมบูรณ์ | 85 | 89 | 86 | 75 | 70
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
คะแนนสูงสุด = 85+98+96+72+95 = 446

## Slide 149
ดอนเมือง | ลูกค้า 1 | ลูกค้า 2 | ลูกค้า 3 | ลูกค้า 4 | ลูกค้า 5 | ลูกค้า 6
รถขนส่ง 1 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 2,800 | 2,100
รถขนส่ง 2 | 2,500 | 3,200 | 3,000 | 2,500 | 2,700 | 3,200
รถขนส่ง 3 | 1,800 | 2,900 | 2,100 | 2,200 | 2,500 | 2,200
รถขนส่ง 4 | 2,000 | 1,200 | 3,000 | 2,600 | 2,400 | 3,000
รถขนส่ง 5 | 2,200 | 1,400 | 2,100 | 2,000 | 2,100 | 4,200
รถขนส่ง 6 | 2,800 | 2,300 | 3,200 | 1,600 | 2,300 | 3,200
บริษัทรับขนส่งสินค้าแช่เย็นจากลูกค้ามาจัดส่งที่สนามบินดอนเมือง

## Slide 150
ดอนเมือง | ลูกค้า 1 | ลูกค้า 2 | ลูกค้า 3 | ลูกค้า 4 | ลูกค้า 5 | ลูกค้า 6 | 
รถขนส่ง 1 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 2,800 | 2,100 | 2,000
รถขนส่ง 2 | 2,500 | 3,200 | 3,000 | 2,500 | 2,700 | 3,200 | 2,500
รถขนส่ง 3 | 1,800 | 2,900 | 2,100 | 2,200 | 2,500 | 2,200 | 1,800
รถขนส่ง 4 | 2,000 | 1,200 | 3,000 | 2,600 | 2,400 | 3,000 | 1,200
รถขนส่ง 5 | 2,200 | 1,400 | 2,100 | 2,000 | 2,100 | 4,200 | 1,400
รถขนส่ง 6 | 2,800 | 2,300 | 3,200 | 1,600 | 2,300 | 3,200 | 1,600
บริษัทรับขนส่งสินค้าแช่เย็นจากลูกค้ามาจัดส่งที่สนามบินดอนเมือง

## Slide 151
ดอนเมือง | ลูกค้า 1 | ลูกค้า 2 | ลูกค้า 3 | ลูกค้า 4 | ลูกค้า 5 | ลูกค้า 6
รถขนส่ง 1 | 0 | 3,000 | 0 | 1,000 | 800 | 100
รถขนส่ง 2 | 0 | 700 | 500 | 0 | 200 | 700
รถขนส่ง 3 | 0 | 1,100 | 300 | 400 | 700 | 400
รถขนส่ง 4 | 800 | 0 | 1,800 | 1,400 | 1,200 | 1,800
รถขนส่ง 5 | 800 | 0 | 700 | 600 | 700 | 2,800
รถขนส่ง 6 | 1,200 | 700 | 1,600 | 0 | 700 | 1,600
 |  |  |  |  | 200 | 100
บริษัทรับขนส่งสินค้าแช่เย็นจากลูกค้ามาจัดส่งที่สนามบินดอนเมือง

## Slide 152
ดอนเมือง | ลูกค้า 1 | ลูกค้า 2 | ลูกค้า 3 | ลูกค้า 4 | ลูกค้า 5 | ลูกค้า 6
รถขนส่ง 1 | 0 | 3000 | 0 | 1000 | 600 | 0
รถขนส่ง 2 | 0 | 700 | 500 | 0 | 0 | 600
รถขนส่ง 3 | 0 | 1100 | 300 | 400 | 500 | 300
รถขนส่ง 4 | 800 | 0 | 1800 | 1400 | 1,000 | 1,700
รถขนส่ง 5 | 800 | 0 | 700 | 600 | 500 | 2,700
รถขนส่ง 6 | 1200 | 700 | 1600 | 0 | 500 | 1,500

## Slide 153
ดอนเมือง | ลูกค้า 1 | ลูกค้า 2 | ลูกค้า 3 | ลูกค้า 4 | ลูกค้า 5 | ลูกค้า 6
รถขนส่ง 1 | 300 | 3,300 | 0 | 1,000 | 600 | 0
รถขนส่ง 2 | 300 | 1,000 | 500 | 0 | 0 | 600
รถขนส่ง 3 | 0 | 1100 | 0 | 100 | 200 | 100
รถขนส่ง 4 | 800 | 0 | 1,500 | 1,100 | 700 | 1,400
รถขนส่ง 5 | 800 | 0 | 400 | 300 | 200 | 2,400
รถขนส่ง 6 | 1,500 | 1,000 | 1600 | 0 | 500 | 1,500

## Slide 154
ดอนเมือง | ลูกค้า 1 | ลูกค้า 2 | ลูกค้า 3 | ลูกค้า 4 | ลูกค้า 5 | ลูกค้า 6
รถขนส่ง 1 | 300 | 3,500 | 0 | 1,000 | 600 | 0
รถขนส่ง 2 | 300 | 1,200 | 500 | 0 | 0 | 600
รถขนส่ง 3 | 0 | 1,300 | 0 | 100 | 200 | 100
รถขนส่ง 4 | 400 | 0 | 1,300 | 900 | 500 | 1,200
รถขนส่ง 5 | 400 | 0 | 200 | 100 | 0 | 2,200
รถขนส่ง 6 | 1,300 | 1,200 | 1600 | 0 | 500 | 1,500

## Slide 155
ดอนเมือง | ลูกค้า 1 | ลูกค้า 2 | ลูกค้า 3 | ลูกค้า 4 | ลูกค้า 5 | ลูกค้า 6
รถขนส่ง 1 | 300 | 3,700 | 0 | 1,200 | 800 | 0
รถขนส่ง 2 | 100 | 1,200 | 300 | 0 | 0 | 400
รถขนส่ง 3 | 0 | 1,500 | 0 | 300 | 400 | 100
รถขนส่ง 4 | 600 | 0 | 1,100 | 900 | 500 | 1,000
รถขนส่ง 5 | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2,000
รถขนส่ง 6 | 1,500 | 1,200 | 1,400 | 0 | 500 | 1,300

## Slide 156
ดอนเมือง | ลูกค้า 1 | ลูกค้า 2 | ลูกค้า 3 | ลูกค้า 4 | ลูกค้า 5 | ลูกค้า 6
รถขนส่ง 1 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 2,800 | 2,100
รถขนส่ง 2 | 2,500 | 3,200 | 3,000 | 2,500 | 2,700 | 3,200
รถขนส่ง 3 | 1,800 | 2,900 | 2,100 | 2,200 | 2,500 | 2,200
รถขนส่ง 4 | 2,000 | 1,200 | 3,000 | 2,600 | 2,400 | 3,000
รถขนส่ง 5 | 2,200 | 1,400 | 2,100 | 2,000 | 2,100 | 4,200
รถขนส่ง 6 | 2,800 | 2,300 | 3,200 | 1,600 | 2,300 | 3,200
บริษัทรับขนส่งสินค้าแช่เย็นจากลูกค้ามาจัดส่งที่สนามบินดอนเมือง
ต้นทุนต่ำสุด = 1,800 + 1,200 + 2,100 + 1,600 + 2,700 + 2,100 = 11,500 บาท

## Slide 157
Excel to solve AP